“Anexo A”

Especificaciones Técnicas

“ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO PARA GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA”

PAQUETE UNO Dirección de Registro de Seguridad Publica PARTIDA 1 COMPUTADORAS ESCRITORIO CANTIDAD: 14

MARCAS ACEPTADAS

DELL, HP, LENOVO, LANIX

PROCESADOR

Procesador Intel core I3 2120 (3.30 GHZ), 1333 MHZ FSB) Front Side Bus de 1333 MHz

Memoria Cache 3Mb

SUBSISTEMA DE MEMORIA

4 GB de Memoria RAM (2x2GB dimms) Tipo DDR3 de 1333MHZ con crecimiento a 8 GB.

4 SLOT de expansión de memoria

SUBSISTEMA DE I/O

1 Slots Bus PCI

1 Slot Bus PCI-Express x1

2 Slot Bus PCI-Express x16

Puertos: 1 Puerto Video VGA, 1 Display Port ó HDMI, 1 RJ45,  1 Salida Audífonos/Salida Bocinas, 1 Entrada Micrófono, 11 Puertos USB 2.0 (6 Frontales, 4 Posteriores exteriores y 1 interno)

Tarjeta de sonido integrada en Motherboard propia del fabricante.

Tarjeta de video Integrada al Motherboard Intel HD Graphics 2000.

SUBSISTEMA DE ALMACENAMIENTO

Disco Duro SATA 500 GB 7200 RPM a 3.0 Gb/s

Drive Óptico 16x DVD+/-RW SATA.

SUBSISTEMA DE RED

Tarjeta de red  10/100/1000 BASE-T (Integrada en Motherboard conector RJ-45)

CONSOLA

Monitor LCD de 20”   WideScreen, resolución nativa 1600 X 900 @ 60 HZ

Mouse de dos botones con scroll Óptico USB, incluir Mouse Pad

Teclado con interface USB en español

(Estos componentes deberán ser de la misma marca del equipo de cómputo)

FACTORES FÍSICOS

Gabinete Tipo Small Form Factor

INCLUIR

Sistema Operativo Microsoft Windows 7 Profesional en idioma Español, con media de instalación CD/DVD, última versión de Service Pack disponible y licencia de uso.

Software de diagnóstico, recuperación y documentación técnica del equipo.

Manuales completos del sistema.

GARANTÍA

3 años por parte del fabricante, en mano de obra, refacciones y en sitio con respuesta al siguiente día laborable. La garantía se deberá llevar a cabo por el proveedor, quien tendrá que acudir a sitio para la revisión del equipo y gestión ante el fabricante para su reparación.

Partida 2 Equipo UPS Cantidad: 4

MARCAS ACEPTADAS:

APC

## SALIDA

Capacidad de Potencia de Salida: 600 Vatios / 1000 VA

Máxima potencia configurable: 600 Vatios / 1000 VA

Tensión de salida nominal: 120V

Distorsión de tensión de salida: Menos del 5% con carga completa

Frecuencia de salida (sincronizada a red eléctrica principal): 47 - 53 Hz para 50 Hz nominal, 57 - 63 Hz para 60 Hz nominal

Factor de cresta hasta 5:1

Tipo de forma de onda  Aproximación acompasada de una onda sinusoidal

| Conexiones de salida (6): NEMA 5-15R |  |
| --- | --- |

## ENTRADA

Entrada de voltaje: 120V

Frecuencia de entrada: 47 - 63 Hz

| Tipo de enchufe: NEMA 5-15P |  |
| --- | --- |

Longitud del cable: 1.83 metros

Variación de tensión de entrada para operaciones principales: 95 - 142V

Variación de tensión de entrada adaptable para operaciones principales: 87 - 152V

## BATERÍAS Y AUTONOMÍA

Tipo de batería: Batería sellada de plomo sin necesidad de mantención con electrolito suspendido a prueba de filtración.

Tiempo típico de recarga: 8 hora(s)

Cartucho de repuesto de batería: RBC33

Cantidad de cartuchos de batería de recambio: 1

## AMBIENTAL

Ambiente operativo: 0 - 40 °C

Humedad relativa de operación: 0 - 95%

Elevación de operación: 0-3000 metros

Temperatura de almacenamiento: -5 - 45 °C

Humedad relativa de almacenamiento: 0 - 95%

Elevación de almacenamiento: 0-15000 metros

Ruido audible a 1 metro de la superficie de la unidad: 45.00 dBA

Disipación térmica en línea: 180.00 BTU/hora

## CONFORMIDAD

Aprobaciones: CSA, FCC Part 15 Clase A en la lista de UL

Garantía estándar en reparación o reemplazo por 2 años.

INCLUIR

DC con software, CD de documentación, Brackets para Rack-mount, Cable RS-232 de señalización Smart del UPS, Cable USB, Manual del usuario.

PARTIDA 3 IMPRESOR LASER CANTIDAD 4

MARCAS ACEPTADAS

HEWLETT-PACKARD

MODELO

LASERJET P2055DN

CARACTERÍSTICAS

Velocidad de impresión en negro (normal, A4): Hasta 33 ppm.

Calidad de impresión en negro (óptima): Hasta 1200 x 1200 ppp.

Tecnología de impresión: Láser.

Ciclo de trabajo (mensual): Hasta 50.000 páginas.

Volumen de páginas mensuales recomendado: De 750 a 3000.

Memoria de serie: 128 MB.

Memoria máxima: 384 MB.

Velocidad del procesador: 600 MHz.

Idiomas estándar de la impresora: Emulación HP PostScript nivel 3 HP PCL 5c, HP PCL 6, con conmutación automática de lenguajes.

Conectividad estándar: Conexión de red HP Jetdirect Gigabit Ethernet, puerto USB 2.0 de alta velocidad.

Tamaños de material admitidos: Bandeja 1: A4, A5, A6, B5, sobres (C5, B5, DL); bandeja 2: A4, A5,  A6; bandeja opcional 3: A4, A5, A6.

Bandejas de papel estándar: 2.

Máximo de bandejas de papel: 3.

Manejo de papel estándar/entrada: Bandeja multiuso de 50 hojas, bandeja de entrada de 250 hojas

Tipos de soporte admitidos: Papel (bond, ligero, pesado, normal, reciclado, rugoso), sobres, etiquetas, cartulina, transparencias, soportes de alto gramaje.

Manipulación de los medios de salida acabados	: Dispositivo dúplex automático, alimentación manual, alimentación hojas, recorrido recto del papel.

INCLUIR

Cable de alimentación AC, cable USB de 6ft, software de instalación y documentación en CD/DVD-ROM.

Charola adicional  con capacidad de 500 hojas de la misma marca.

GARANTIA

1 año por parte del fabricante.

PARTIDA 4 COMPUTADORA PORTATIL CANTIDAD 1

##### MARCA ACEPTADA

DELL, HP, LENOVO, LANIX, SONY, TOSHIBA

##### PROCESADOR

##### Procesador Intel Core I7-2640M (2.50 GHz/4Mb) with vPro technology

SUBSISTEMA DE MEMORIA

8 GB RAM DDR3 1333 MHz SDRAM, 2 DIMMS

##### SUBSISTEMA DE I/O

4 Puertos USB 2.0 (1 Combo USB/eSATA)

Entrada combinada para auriculares estéreo/micrófono

Lector de tarjetas de Memoria, ExpressCard de 54 mm

Conector de acoplamiento, VGA, HDMI,  RJ-45

1 Ranura para mini tarjeta de longitud completa.

2 Ranuras para mini tarjeta de mediana longitud.

Teclado en español.

##### SUBSISTEMA DE ALMACENAMIENTO

Disco duro 500 GB  (7200 rpm a 3.0Gb/s)

Unidad DVD +/-RW  de doble capa

##### MULTIMEDIA

Cámara web  de video integrada de alta definición

Micrófono integrado

Entrada de micrófono y articulares estéreo

##### SUBSISTEMA DE RED

Tarjeta de red  Gigabit 10/100/1000 (Integrada en Motherboard conector RJ-45)

Tarjeta Interna de red inalámbrica 802.11 b/g/n

Bluetooth 2.1

##### CONSOLA

Pantalla LED 15.6” HD (1366 x 728 ) antirreflejo

Mouse tipo touch pad con zona scroll

Tarjeta de video 1Gb HD

##### INCLUIR

Microsoft Windows 7 Profesional en idioma Español con última versión de Service Pack disponible y licencia de uso.

Software de diagnóstico, recuperación y documentación técnica del equipo.

Maletín de transporte misma marca.

Manuales completos del sistema.

Batería de Ion Litio de 6 celdas.

Adaptador de Corriente.

Docking station de la misma marca con entrada  VGA, 2 DVI, 2 Display port,  puertos serial y paralelo, 2 puertos PS/2, 5 USB, i eSATA/USB

##### GARANTIA

Garantía de 3 años por parte del fabricante en sitio, en mano de obra y refacciones con respuesta al siguiente día laborable. La garantía se deberá llevar a cabo por el proveedor, quien tendrá que acudir a sitio para la revisión del equipo y gestión ante el fabricante para su reparación.

PARTIDA 5 COMPUTADORA PORTATIL CANTIDAD 1

##### MARCA ACEPTADA

DELL, HP, LENOVO, LANIX, SONY, TOSHIBA

##### PROCESADOR

##### Intel Core I5-2520M (2.50 GHz)

##### SUBSISTEMA DE MEMORIA

4  GB RAM DDR3 1333 MHz

##### SUBSISTEMA DE I/O

1 RJ-45

1 1394a

4 Puertos USB 2.0

1 entrada estéreo para micrófono

1 audífono estéreo/salida de línea

1 conector para batería secundaria

1 Conector de acoplamiento,

1 VGA

1 HDMI

Teclado en español.

##### SUBSISTEMA DE ALMACENAMIENTO

Disco duro 500 GB serial  ATA (5400 rpm)

Unidad de  DVD+/-RW  DL

##### SUBSISTEMA DE RED

Tarjeta de red  Gigabit 10/100/1000 (Integrada en Motherboard conector RJ-45)

Tarjeta Interna de red inalámbrica 802.11 b/g/n

Bluetooth 2.1 + EDR

##### CONSOLA

Pantalla LED desde 14.0”LED-backlit HD antiglare (1366 x 768)

Camara Web 720p HD

Mouse tipo touch pad con zona scroll

##### INCLUIR

Microsoft Windows 7 Profesional  de 64 bits en idioma Español con última versión de Service Pack disponible y licencia de uso.

Software de diagnóstico, recuperación y documentación técnica del equipo.

Maletín de transporte misma marca del fabricante.

Manuales completos del sistema.

Batería de Ion Litio de 6 celdas.

Adaptador de Corriente.

##### GARANTIA

Garantía de 3 años por parte del fabricante en sitio, en mano de obra y refacciones con respuesta al siguiente día laborable. La garantía se deberá llevar a cabo por el proveedor, quien tendrá que acudir a sitio para la revisión del equipo y gestión ante el fabricante para su reparación.

PARTIDA 6 COMPUTADORA PORTATIL CANTIDAD 4

##### MARCA ACEPTADA

DELL, HP, LENOVO, LANIX, SONY, TOSHIBA

##### PROCESADOR

##### Core I5-2450M (2.50 GHz, 3 MB L3 cache)

##### SUBSISTEMA DE MEMORIA

4  GB RAM DDR3 1333 MHz

##### SUBSISTEMA DE I/O

1 RJ-45

4 Puertos USB 2.0

1 entrada estéreo para micrófono

1 audífono estéreo/salida de línea

1 conector para batería secundaria

1 Ranura para mini tarjeta de longitud completa.

2 Ranuras para mini tarjeta de mediana longitud.

1 Lector de tarjetas de Memoria, ExpressCard de 54 mm

1 VGA

1 HDMI

Teclado en español.

##### SUBSISTEMA DE ALMACENAMIENTO

Disco duro 500 GB serial  SATA (5400 rpm) a 3.0 Gb/s

Unidad de  DVD+/-RW SATA

##### SUBSISTEMA DE RED

Tarjeta de red  Gigabit 10/100/1000 (Integrada en Motherboard conector RJ-45)

Tarjeta Interna de red inalámbrica 802.11 b/g/n

Bluetooth 2.1 + EDR

##### CONSOLA

Pantalla LED 15.6 LED-backlit HD antiglare (1366 x 768)

Cámara Web 720p HD

Mouse tipo touch pad con zona scroll

##### INCLUIR

Microsoft Windows 7 Profesional  de 64 bits en idioma Español con última versión de Service Pack disponible y licencia de uso.

Software de diagnóstico, recuperación y documentación técnica del equipo.

Maletín de transporte misma marca del fabricante.

Manuales completos del sistema.

Batería de Ion Litio de 6 celdas.

Adaptador de Corriente.

##### GARANTIA

Garantía de 3 años por parte del fabricante en sitio, en mano de obra y refacciones con respuesta al siguiente día laborable. La garantía se deberá llevar a cabo por el proveedor, quien tendrá que acudir a sitio para la revisión del equipo y gestión ante el fabricante para su reparación.

PARTIDA 7 COMPUTADORA PORTATIL CANTIDAD 7

##### MARCA ACEPTADA

DELL, HP, LENOVO, LANIX, SONY, TOSHIBA

##### PROCESADOR

##### Procesador Intel Core I5-2520M (2.50Ghz)

##### Tecnología Turbo Boost 2.0

##### 3 Mb de memoria Cache

##### SUBSISTEMA DE MEMORIA

4  GB RAM DDR3 1333 MHz SDRAM

##### SUBSISTEMA DE I/O

Conector de red RJ-45

4 Puertos USB 2.0 (1 Combo USB/eSATA)

Entrada combinada para auriculares estéreo/micrófono

Lector de tarjetas de Memoria, ExpressCard de 54 mm

Conector de acoplamiento VGA, HDMI

1 Ranura para mini tarjeta de longitud completa.

2 Ranuras para mini tarjeta de mediana longitud.

Teclado en español.

##### SUBSISTEMA DE ALMACENAMIENTO

Disco duro 320 GB  (5400 rpm)

Drive Óptico 8x DVD+/-RW SATA.

##### SUBSISTEMA DE RED

Tarjeta de red  Gigabit 10/100/1000 (Integrada en Motherboard conector RJ-45)

Tarjeta Interna de red inalámbrica 802.11 b/g/n

##### CONSOLA

Pantalla LED desde 15.6”

Mouse tipo touch pad con zona scroll

##### INCLUIR

Microsoft Windows 7 Profesional en idioma Español con última versión de Service Pack disponible y licencia de uso.

Software de diagnóstico, recuperación y documentación técnica del equipo.

Maletín de transporte misma marca.

Manuales completos del sistema.

Batería de Ion Litio de 6 celdas.

Adaptador de Corriente.

##### GARANTIA

Garantía de 3 años por parte del fabricante en sitio, en mano de obra y refacciones con respuesta al siguiente día laborable. La garantía se deberá llevar a cabo por el proveedor, quien tendrá que acudir a sitio para la revisión del equipo y gestión ante el fabricante para su reparación.

PARTIDA 8 Servidor de Computo CANTIDAD 1

##### MARCA DE ACEPTADAS

##### HP, DELL, IBM

##### PROCESADOR

Procesador INTEL XEON E5645( 6 CORE, 2.4 GHZ )

##### SUBSISTEMA DE MEMORIA

12GB de Memoria RAM

##### SUBSISTEMA DE I/O

4 Slot PCI (2 PCIe x8 + 2 PCIe x4).

5 puertos USB.

1 video VGA.

1 serial.

2 RJ45.

Tarjeta de Video integrada en tarjeta principal.

Tarjeta controladora de arreglo de discos  SAS en Raid 5.

##### SUBSISTEMA DE ALMACENAMIENTO

4 Discos Duros internos de 300 Gb SAS de 10,000 rpm.

Configuración Raid 5

Unidad Óptica interna 16x DVD-ROM, SATA.

##### SUBSISTEMA DE RED

Tarjeta de red NIC Ethernet Gigabit Dual Port integrada, soporta WOL con sistema de fallas y equilibrio de carga.

##### SISTEMAS

Windows server 2008 R2 STD

Software management console.

##### FACTORES FÍSICOS

Gabinete tipo torre

Fuente de poder High Output, redundante.

Ventiladores redundantes HOT PLUG.

##### INCLUIR

Incluir media original de sistemas (CD-ROM) o cd de recuperación y licencias.

Manuales completos del sistema.

GARANTÍA

- Garantía de 3 años por parte del fabricante en sitio, en mano de obra y refacciones con respuesta al siguiente día laborable (Soporte 8x5xNBD en sitio por parte del fabricante). La garantía se deberá llevar a cabo por el proveedor, quien tendrá que acudir a sitio para la revisión del equipo y gestión ante el fabricante para su reparación.

PARTIDA 9 Servidor NAS CANTIDAD 3

##### MARCA DE REFERENCIA

Synology

##### MODELO DE REFERENCIA

DS1511+

##### PROCESADOR

CPU 1.8 GHz, doble núcleo, con coma flotante

##### SUBSISTEMA DE MEMORIA

Memoria RAM de 1 Gb.

##### SUBSISTEMA DE I/O

2 puertos eSATA

4 puertos USB.

1 video VGA.

2 LAN.

##### SUBSISTEMA DE ALMACENAMIENTO

4 Discos Duros SATA / 300 7200 rpm  de 2 TB (total 8 TB)

Disco Duro intercambiable en caliente

Escritura a 165.91 Mb/seg. y lectura a 197.8 Mb/seg.

Escalable hasta 15 unidades más.

##### SUBSISTEMA DE RED

2 LAN compatibles con conmutación por error y link aggregation.

despertar con LAN

##### PROTOCOLOS DE RED

CIFS, AFP, FTP, ISCSI, Telnet, SSH, NFS, WEBDAV, SNMP

##### SISTEMA DE ARCHIVOS

EXT4, EXT3, FAT32, NTFS

##### ADMINISTRADOR DE VOLUMENES

ISCSI target/lun max: 32/256

Tipo de Volumen: Basico, Jbod, raid 0, raid 1, raid 5, raid 5+spare, raid 6, raid 10

Migracion Raid: desde Basico a Raid 1, desde a Basico Raid 5, desde Raid 1 a Raid 5, desde Raid 5 a Raid 5+spare, desde Raid 5 a Raid 6

Expandir Raid 1, Raid 5, Raid 5+spare o Raid 6 con unidades de Disco Duro mayores

Expandir Raid 5 agregando una unidad de Disco Duro sobre la marcha

##### SISTEMAS

Servidor ftp cifrado.

Explorador de archivos basado en web

Compatibilidad con HTTPS, contrafuegos y bloqueo automático de IP

Compatibilidad con PHP/MYSQL

Mail station y compartir impresora por USB

Compatibilidad ACL y windows ads

Compatibilidad de ISCSI como solución de virtualización

##### FACTORES FÍSICOS

Compacto de escritorio.

2 ventiladores.

##### INCLUIR

Manuales completos del sistema.

GARANTÍA

- Garantía de 3 años por parte del fabricante en sitio, en mano de obra y refacciones con respuesta al siguiente día laborable. La garantía se deberá llevar a cabo por el proveedor, quien tendrá que acudir a sitio para la revisión del equipo y gestión ante el fabricante para su reparación.

PAQUETE DOS Oficialía Mayor de Gobierno PARTIDA 1 COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO (Intel) CANTIDAD: 8

MARCAS ACEPTADAS:

HP, DELL, LANIX, LENOVO

PROCESADOR

Procesador Intel Core i5 2400 (3.10 GHz)

Front Side Bus de 1333 MHz

6 Mb de Memoria Cache

SUBSISTEMA DE MEMORIA

4 GB de Memoria RAM tipo DDR3 de 1333 MHZ con crecimiento a 8 GB

SUBSISTEMA DE I/O

2 Slot bus PCI

1 Slot bus PCI-express x 1

1 Slot bus PCI-express x 16

Puertos: 1 puerto video VGA, 1 Display port ó Hdmi, 1 RJ45, 1 salida audífonos/salida bocinas, 1 entrada.

Micrófono, 9 puertos USB 2.0 (2 frontales exteriores, 6 posteriores exteriores y 1 interno)

Tarjeta de sonido integrada en Motherboard propia del fabricante.

Tarjeta de video integrada al Motherboard Intel Graphics media Accelerator , Nvidia o Ati.

SUBSISTEMA DE ALMACENAMIENTO

Unidad de disco duro de 250 GB serial ATA de 7200 RPM a 3.0 GB/s.

Unidad DVD+/-RW 16x SATA

CONSOLA

Monitor LCD de 19” (No WideScreen).

Teclado con interface USB en español

Mouse de dos botones con scroll óptico USB

(Estos componentes deberán ser de la misma marca del equipo de cómputo)

SUBSISTEMA DE RED

Tarjeta de Red 10/100/1000 BASE-T (integrada en Motherboard conector RJ-45)

FACTORES FÍSICOS

Gabinete tipo mini torre.

SOFTWARE

Incluir sistema operativo Windows 7 de 64 bits profesional última versión de Service pack disponible y licencia de uso en español.

Software de diagnóstico, recuperación y documentación técnica del equipo.

GARANTÍA

Garantía de 3 años por parte del fabricante en sitio, en mano de obra y refacciones con respuesta al siguiente día laborable. La garantía se deberá llevar a cabo por el proveedor, quien tendrá que acudir a sitio para la revisión del equipo y gestión ante el fabricante para su reparación.

PARTIDA 2 COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO (Apple) CANTIDAD 1

MARCAS ACEPTADAS

APPLE

MODELO

I MAC 21.5”

PROCESADOR

Procesador Intel Core i5 (2.7 GHz)

3 Mb de memoria cache

SUBSISTEMA DE MEMORIA

4 GB Memoria RAM DDR3 1333 MHz

SUBSISTEMA DE I/O

Puerto de salida mini Display port, 1 salida audífonos/salida bocinas, 1 entrada micrófono,

1 Puerto Firewire 800, 4 puertos USB 2.0, 1 RJ45, ranura para tarjeta SDXC.

Tarjeta de sonido integrada en Motherboard propia del fabricante

Tarjeta de video ATI RADEON HD 6770m con 512 MB de memoria

Cámara Web

SUBSISTEMA DE ALMACENAMIENTO

Unidad de disco duro 1TB 7200 RPM

Unidad DVD RW 8x

SUBSISTEMA DE RED

802.11n airport extreme Wi-Fi (a/b/g)

Gigabit Ethernet 10/100/1000base-t (Integrada en motherboard conector RJ-45)

Bluetooth 2.1+EDR

CONSOLA

Monitor 21.5" LED Backlit 16:9 WideScreen display

Teclado en español

Mouse

(Estos componentes deberán ser de la misma marca del equipo de cómputo)

FACTORES FÍSICOS

Escritorio todo en uno.

SOFTWARE

Mac OS x 10.7 Lion

Software de diagnóstico, recuperación y documentación técnica del equipo.

GARANTÍA

Garantía de 3 años por parte del fabricante en sitio, en mano de obra y refacciones con plan de protección Apple Care. La garantía se deberá llevar a cabo por el proveedor, quien tendrá que acudir a sitio para la revisión del equipo y gestión ante el fabricante para su reparación.

PARTIDA 3 COMPUTADORA PORTATIL (Intel) CANTIDAD 1

MARCAS ACEPTADAS

HP, DELL, TOSHIBA, LANIX, LENOVO, SONY

PROCESADOR

Procesador Intel core i5 2450m (2.50 GHz)

Front Side Bus de 1066 MHz

3 Mb de memoria cache L2

SUBSISTEMA DE MEMORIA

4 Gb de RAM DDR3 de 1333 MHz (2x2 dimms), con crecimiento a 8 Gb

SUBSISTEMA DE I/O

Puertos: 3 puerto USB 2.0, VGA, 1 salida audífono/bocinas, 1 entrada micrófono, 1 RJ45, 1 ranura docking.

1 Slot PC Card Tipo I/II ó 1 Slot Express Card

Tarjeta de sonido integrada en Motherboard propia del fabricante.

Tarjeta de video integrada al Motherboard Intel GMA, ATI, Nvidia

SUBSISTEMA DE ALMACENAMIENTO

Unidad de disco duro de 320 GB 7200 RPM SATA

Unidad 8x DVD+/-RW doble LAYER integrado

SUBSISTEMA DE RED

Tarjeta de red 10/100/1000 base-t (integrada en Motherboard conector RJ-45)

Bluetooth 2.1 integrado

Tarjeta de red inalámbrica 802.11 a/b/g/n

CONSOLA

Pantalla LED de 14"

Cámara web hd integrada

Mouse tipo touch pad con zona scroll y teclado en español

ACCESORIOS

Incluir batería de ion litio de 6 celdas

Adaptador de CA.

Maletín de transporte

(Estos componentes deberán ser de la misma marca del equipo de cómputo)

SOFTWARE

Incluir sistema operativo Microsoft Windows 7 de 64 bits profesional última versión de Service pack disponible y licencia de uso en español.

Software de diagnóstico, recuperación y documentación técnica del equipo.

GARANTÍA

Garantía de 3 años por parte del fabricante en sitio, en mano de obra y refacciones con respuesta al siguiente día laborable. La garantía se deberá llevar a cabo por el proveedor, quien tendrá que acudir a sitio para la revisión del equipo y gestión ante el fabricante para su reparación.

PARTIDA 4 COMPUTADORA PORTATIL (Apple) CANTIDAD 1

MARCAS ACEPTADAS

APPLE

MODELO

Mac Book Pro

PROCESADOR

Intel i5 DUAL CORE (2.4 GHz)

Front Side Bus de 1066 MHz.

3 Mb memoria cache L2

SUBSISTEMA DE MEMORIA

4 Gb DDR3 RAM 1066 MHz DDR3 (con crecimiento a 8 Gb)

SUBSISTEMA DE I/O

Puertos: 2 USB 2.0, 1 Firewire 800, ranura para tarjeta SD, mini Display port, entrada/salida de audio, bocinas integradas.

Tarjeta de sonido integrada en Motherboard propia del fabricante.

Tarjeta de video HD Intel 3000 con 384 MB

SUBSISTEMA DE ALMACENAMIENTO

Unidad de disco duro 500 Gb 5400 RPM

Unidad DVD+/- RW 8x

SUBSISTEMA DE RED

Tarjeta de red 10/100/1000 base-t integrada en Motherboard

Tarjeta de red inalámbrica 802.11n a/b/g/n

Bluetooth 2.1 + EDR

CONSOLA

Pantalla LED de 13.3"

Track pad multi-touch, teclado en español

Cámara integrada

ACCESORIOS

Incluir batería de ion litio de 6 celdas

Adaptador de CA 60 watts

Maletín de transporte

(Estos componentes deberán ser de la misma marca del equipo de cómputo)

SOFTWARE

Sistema operativo Mac OS x v10.7 Lion

Software de diagnóstico, recuperación y documentación técnica del equipo.

GARANTÍA

Garantía de 3 años por parte del fabricante en sitio, en mano de obra y refacciones con plan de protección Apple Care. La garantía se deberá llevar a cabo por el proveedor, quien tendrá que acudir a sitio para la revisión del equipo y gestión ante el fabricante para su reparación.

PARTIDA 5 PROYECTOR BASICO CANTIDAD 1

MARCAS ACEPTADAS

INFOCUS

MODELO

IN3116

CARACTERISTICAS

Tipo: DLP projector

Dimensiones:

Ancho: 31.5 cm
Profundidad: 24.1 cm

Alto: 11.7 cm

Peso: 3.17kg

Brillo de imagen: 3500 ANSI LUMENS

Contraste de imagen: radio 2000:1

Resolución: WXGA 1280 x 800

Aspecto nativo de radio: 4:3

Vida útil de Lámpara: 3000 hour(s) / 4000 hour(s) (economic mode)

Voltaje de operación: 120/230 v (50/60 Hz)

Consumo de energía: 288 watts.

Color del producto: Negro

INCLUIR

Infocus LiteShow III Wireless presentation gateway, no. de parte:(Inliteshow3)

Kit para montaje en techo Infocus IN3116, No. parte (SP-CEIL-UNIV)

Infocus LiteShow II mount adapter (Inliteshow-mount)

Manuales completos

Control remoto

Cable de video RGB de 6.6 ft

GARANTIA

Garantía de 5 años por parte del fabricante en el proyector, 6 meses en lámpara y mano de obra. La garantía se deberá llevar a cabo por el proveedor, quien tendrá que acudir a sitio para la revisión del equipo y gestión ante el fabricante para su reparación.

PARTIDA 6 ESCANER MEDIANO CANTIDAD 2

MARCAS ACEPTADAS

KODAK

MODELO

I1220

CARACTERISTICAS

Tipo: Dúplex

Resolución: 600 DPI óptico, 48 bit color, 8 bit tono de grises

Velocidad: 45ppm (blanco/negro), 30 ppm (color)

Alimentador automático de hojas  - ADF (50 hojas)

Ciclo de impresión diario: 3000 hojas

Interface: USB 2.0

INCLUIR

Manuales completos, cable de datos USB de 6 ft

Software controlador de procesamiento de imágenes Twain, Isis y Windows

Software de captura lite de kodak.

GARANTIA:

1 año por parte del fabricante.

PARTIDA 7 IMPRESOR LASER CANTIDAD 4

MARCAS ACEPTADAS

HEWLETT-PACKARD

MODELO

P3015DN

NUMERO DE PARTE

CE528A

CARACTERISTICAS

Monocromático.

Resolución de 1200 dpi x 1200 dpi.

Memoria: 128 Mb estándar expandible a 640mb.

Velocidad de impresión hasta 42 ppm.

Capacidad de hojas: bandeja multipropósito 1 de 100 hojas, bandeja de entrada 2 de 500 hojas.

Interfaces: puerto USB 2.0 de alta velocidad, una ranura EIO libre, servidor de impresión hp Jetdirect. Ethernet 10/100/1000 Base-TX integrado.

Impresión Dúplex automática.

INCLUIR

Manuales completos.

Drivers de instalación.

Cable AC, cable USB de 6ft.

GARANTIA

1 año por parte del fabricante.

PARTIDA 8 IMPRESOR DOBLE CARTA CANTIDAD 1

MARCAS ACEPTADAS

HEWLETT-PACKARD

MODELO

OFFICEJET PRO K8600

NUMERO DE PARTE

CB015A

CARACTERISTICAS

Resolución: 4800 x 1200 dpi Memoria:32mb

Velocidad de impresión hasta 35 ppm (Mono Draft) 35 ppm (color Draft) Capacidad de 150 hojas de papel normal. Interfaces: Puerto USB y Ethernet 10/100 Base-TX integrado.

Impresión Dúplex automática

INCLUIR

Manuales completos CD ROM con drivers de instalación Cable AC Cable de datos USB de 6"

GARANTIA 1 año por parte del fabricante. PARTIDA 9 IMPRESOR DE INYECCION A COLOR CANTIDAD 1

MARCAS ACEPTADAS

HEWLETT-PACKARD

MODELO

OFFICEJET PRO 8100 – N811A

NUMERO DE PARTE

CM752A

CARACTERISTICAS Resolución de 1200 dpi x 600 dpi memoria:ddr3 de 128mb

Velocidad de impresión hasta 15 ppm (mono) 16 ppm (color) Capacidad de 250 hojas Interfaces: Puerto USB y Ethernet 10/100base-tx integrado Interfase Wireless. 802.11b/g/n (Wi-Fi) integrado.

Impresión Dúplex automática

INCLUIR

Accesorio de impresión a doble cara automática HP ph5712. Manuales completos Fuente de alimentación con cable Drivers de instalación Cable USB de 6ft Cable Ethernet

GARANTIA 1 año por parte del fabricante.

PARTIDA 10 SERVIDOR DE DATOS CANTIDAD 1

MARCAS ACEPTADAS

DELL, HP, IBM

PROCESADOR

Procesador Intel E5620  2.66 GHz, 1333 MHz FSB,

12 Mb de memoria cache.

SUBSISTEMA DE MEMORIA

8 Gb de memoria RAM de 1333 MHz, 2 x 4 Gb Dimm

SUBSISTEMA DE I/O

1 PCIe x16 G2  Slot

Tarjeta controladora interna primaria raid controller tipo SAS con 512 Mb de cache

1 Puerto serial, 1 paralelo, 4 USB, 1 video VGA, 1 RJ45

Tarjeta de vídeo integrada en Motherboard propia del fabricante

SUBSISTEMA DE ALMACENAMIENTO

2 Discos Duros de 300 Gb serial-attach SCSI (SAS), 3.0 Gb/s de 15000 rpm en raid 1, HotPlug Hard Drive.

Unidad CD-RW/DVD interna.

SUBSISTEMA DE RED

Tarjeta de Red 10/100/1000 base-t dual integrada en Motherboard con soporte wol.

CONSOLA

Sin monitor, sin teclado, sin mouse.

FACTORES FÍSICOS

Gabinete 1 unidades de rack

SOFTWARE

Sistema operativo Windows server 2008 R2 Standard Edition incluir media de instalación de sistema operativo en ingles, 5 licencias CALS.

INCLUIR

Rieles para montar en rack universal de 4 postes.

Fuente de poder redundante con dual cords.

Manuales completos, documentación del equipo y Cd’s con drivers de configuración de servidor.

GARANTIA

3 años por parte del fabricante en sitio, en mano de obra y refacciones con respuesta al siguiente día laborable. La garantía se deberá llevar a cabo por el proveedor, quien tendrá que acudir a sitio para la revisión del equipo y gestión ante el fabricante para su reparación.

PARTIDA 11 UNIDAD ININTERRUMPIBLE DE VOLTAJE (UPS) TIPO RACK CANTIDAD 2

MARCAS ACEPTADAS

TRIPP-LITE, APC, EATON, LIEBERT

CARACTERISTICAS

Tipo: Rack de 1U.

Capacidad de potencia: 280 watts.

Tensión de salida nominal: 120v.

Regulador de voltaje automático AVR en todas las salidas.

Tipo de onda Senoidal modificada o Step wave.

4 Conexiones de salida NEMA 5-15R.

Hasta 5 min. De  Batería en carga completa.

Puertos de interfaz: USB.

Puertos: USB db-9 rs-232, una ranura para tarjeta SNMP.

Panel de control: Visualizador de estatus LED en línea, batería en actividad, batería de reemplazo e indicadores de sobrecarga.

INCLUIR Cd Software / gratuito vía internet. Cable USB.

Manuales completos. Rieles para montar en gabinete tipo rack de 19” de 4 postes. GARANTIA 2 años de garantía por parte del fabricante en equipo y baterías, en caso de contar con una garantía estándar inferior a la solicitada, el licitante deberá especificar por escrito que el equipo incluya garantía extendida por parte del fabricante.

PAQUETE TRES Secretaría de Desarrollo Económico PARTIDA 1 COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO CANTIDAD: 7

MARCAS ACEPTADAS:

HP, DELL, LANIX, LENOVO

PROCESADOR

Procesador Intel Core i5 2400 (3.10 GHz)

6 Mb de memoria cache

SUBSISTEMA DE MEMORIA

4 Gb de memoria RAM tipo DDR3 de 1333 MHz

SUBSISTEMA DE I/O

1 Slot bus PCI

1 Slot bus PCI-express x 1

2 slot bus PCI-express x 16

Puertos: 1 puerto video VGA, 1 Display Port ó HDMI, 1 RJ45, 1 salida audífonos/salida bocinas, 1 entrada micrófono, 10 puertos USB 2.0 exteriores (4 frontales y 6 posteriores) y 1 interno.

Tarjeta de sonido integrada en Motherboard propia del fabricante

Tarjeta de video integrada al Motherboard Intel Graphics media Accelerator, Nvidia o ATI.

SUBSISTEMA DE ALMACENAMIENTO

Unidad de Disco Duro de 320 Gb serial ATA de 6.0 Gb/s.

Drive óptico DVD+/-RW 16x sata,  incluye software Roxio creator starter y cyberlink, power DVD 9.5.

CONSOLA

Monitor LCD de 19” WideScreen con puertos  VGA y DVI (cables incluidos)

Teclado con interface USB en español

Mouse de dos botones con scroll óptico USB

(Estos componentes deberán ser de la misma marca del equipo de cómputo)

SUBSISTEMA DE RED

Tarjeta de red 10/100/1000 base-t (integrada en Motherboard conector RJ-45)

FACTORES FÍSICOS

Gabinete tipo Mini Torre

SOFTWARE

Incluir sistema operativo Windows 7 de 64 bits profesional última versión de Service Pack disponible y licencia de uso en español

Software de diagnóstico, recuperación y documentación técnica del equipo.

GARANTÍA

Garantía de 3 años por parte del fabricante en sitio, en mano de obra y refacciones con respuesta al siguiente día laborable. La garantía se deberá llevar a cabo por el proveedor, quien tendrá que acudir a sitio para la revisión del equipo y gestión ante el fabricante para su reparación.

PARTIDA 2 COMPUTADORA PORTATIL CANTIDAD: 7

MARCAS ACEPTADAS:

HP, DELL, TOSHIBA, LANIX, LENOVO, SONY

PROCESADOR

Procesador Intel Core i3 2330m (2.20ghz)

3 Mb de Memoria cache l2

SUBSISTEMA DE MEMORIA

4 Gb de RAM DDR3 de 1333 MHz

SUBSISTEMA DE I/O

Puertos: USB 2.0 (4) – 1 combo USB/esata, VGA, 1 salida audífono/bocinas, 1 entrada micrófono, 1 RJ45.

1 ranura para mini tarjetas.

Tarjeta de sonido integrada en Motherboard propia del fabricante.

Tarjeta de video integrada al Motherboard Intel GMA, ATI, Nvidia

SUBSISTEMA DE ALMACENAMIENTO

Unidad de Disco Duro de 250 Gb 5400 rpm sata

Unidad 8x DVD+/-RW doble Layer integrado

SUBSISTEMA DE RED

Tarjeta de red 10/100/1000 base-t (integrada en Motherboard conector RJ-45)

Bluetooth 3.0 integrado

Tarjeta de red inalámbrica 802.11 a/b/g/n

CONSOLA

Pantalla LED de 14" HD anti-glare LED-Blacklit.

Cámara web HD integrada

Mouse tipo touch pad con zona scroll y teclado en español

ACCESORIOS

Incluir batería de ION Litio de 6 celdas

Adaptador de CA

Maletín de transporte

(Estos componentes deberán ser de la misma marca del equipo de cómputo)

SOFTWARE

Incluir sistema operativo Microsoft Windows 7 de 64 bits profesional última versión de Service Pack disponible, Office 2010 Profesional en español y licencia de uso en español

Software de diagnóstico, recuperación y documentación técnica del equipo.

GARANTÍA

Garantía de 1 años por parte del fabricante en sitio, en mano de obra y refacciones con respuesta al siguiente día laborable. La garantía se deberá llevar a cabo por el proveedor, quien tendrá que acudir a sitio para la revisión del equipo y gestión ante el fabricante para su reparación.

PARTIDA 3 ESCANER CANTIDAD: 3

MARCAS ACEPTADAS:

HEWLETT-PACKARD

MODELO:

SCANJET 3000

CARACTERISTICAS:

Resolution

Optical: Up to 600 dpi
Enhanced: Up to 600 dpi

Control panel

3 front-panel buttons (Cancel, Scan, Sleep/Power-On/Off)

Scan speed ADF

Up to 20 ppm/40 IPM (B&W, color, 300 dpi)

Bit depth

48-bit

Maximum document scan size

ADF: 8.5 x 34 in
Flatbed:

Scannable media types

Paper (plain, inkjet), envelopes, labels, checks, cards (business, plastic ID)

Input type

Sheet fed

Automatic document feeder

Standard, 50 sheets

Connectivity

1 Hi-Speed USB 2.0

INCLUIR:

Manuales completos

Cable de datos USB de 6 ft

Software controlador de procesamiento de imágenes TWAIN, ISIS y Windows

GARANTIA:

1 año por parte del fabricante.

PARTIDA 4 IMPRESOR LASER TIPO 1 CANTIDAD: 2

MARCAS ACEPTADAS:

HEWLETT-PACKARD

MODELO:

LASERJET P1606DN

NUMERO DE PARTE:

CE749A

CARACTERISTICAS:

Velocidad de impresión en negro (normal, A4): Hasta 25 ppm

Primera página impresa en negro (A4, lista): 7 segundos

Calidad de impresión en negro (óptima)

Hasta 600 x 600 x 2 dpi (salida efectiva 1200 dpi)

Tecnología de impresión: Láser

Ciclo de trabajo (mensual, A4): Hasta 8000 páginas

Volumen de páginas mensuales recomendado: 250 a 2000

Memoria, estándar: 32 MB

Memoria, máxima: 32 MB

Velocidad del procesador: 400 MHz

Disco duro: Ninguno/a

Lenguajes de impresión: Impresión basada en host, HP PCL 5e

Bandejas para papel, estándar: 1 ranura de entrada prioritaria para 10 hojas

Bandejas para papel, máximo: 1 ranura de entrada prioritaria para 10 hojas

Entrada de manejo de papel, estándar

Ranura de alimentación prioritaria de 10 hojas, bandeja de entrada de 250 hojas

Salida de manejo de papel, estándar

Bandeja de salida de 150 hojas boca abajo

Impresión a doble cara: Automática (estándar)

Tamaños de soportes de impresión admitidos: A4; A5; A6; B5; tarjetas postales; sobres (C5, DL, B5)

Tipos de soportes: Papel (láser, común, fotográfico, rugoso, vitela), sobres, etiquetas, cartulina, transparencias, postales.

Capacidad de impresión móvil: Apple AirPrint™
Capacidad inalámbrica: Opcional, activado con la adquisición de un accesorio de hardware

Conectividad, estándar: Puerto USB 2.0 de alta velocidad, conexión de red Ethernet 10/100

INCLUIR:

Manuales completos

Fuente de alimentación con cable

Drivers de instalación

Cable USB de 6ft

Cable Ethernet

GARANTIA:

1 año por parte del fabricante.

PARTIDA 5 IMPRESOR LASER TIPO 2 CANTIDAD: 1

MARCAS ACEPTADAS:

HP

MODELO:

M601DN

NUMERO DE PARTE:

CE990A

CARACTERISTICAS:

Velocidad de impresión en negro (normal, A4): Hasta 43 ppm

Primera página en negro (A4, lista): En tan sólo 8,5 segundos

Calidad de impresión en negro (óptima): Hasta 1200 x 1200 dpi

Tecnología de impresión: Láser

Ciclo de trabajo (mensual, A4): Hasta 175000 páginas

El volumen de páginas mensuales recomendado: 3000 a 12000

Memoria, estándar: 512 MB

Memoria, máximo: 1 GB

Velocidad del procesador: 800 MHz

Disco duro: Ninguno

Lenguajes de impresión: HP PCL 6, HP PCL 5c (HP PCL 5c disponible en la Web), emulación HP PostScript nivel 3, impresión PDF nativo (v 1.4).

Las bandejas de papel, estándar: 2

Las bandejas de papel, máximo: 6

Entrada de Manejo de papel, estándar: De 100 hojas, bandeja multipropósito de 1, 500 hojas, bandeja de entrada 2, impresión a doble cara automática para impresión a doble cara

Salida de papel: la manipulación, el estándar de 500 hojas bandeja de salida de 100 hojas

Bandeja de salida posterior

Impresión a doble cara

Automática (estándar)

Tamaños de material admitidos: Bandeja multipropósito 1: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 ​​(JIS), RA4, 10 x 15 cm, sobres (DL ISO, C5 ISO, ISO C6, ISO B5), Bandeja 2, opcionales de 500 hojas de entrada Bandeja: A4, A5, RA4, B5 (JIS), de 1500 hojas opcional de alta capacidad de la bandeja de entrada: A4

Capacidad de impresión móvil: HP ePrint

Capacidad inalámbrica: Opcional, activado con la compra de un accesorio de hardware

Conectividad estándar: 1 puerto Hi-Speed ​​USB 2.0, 1 puerto Gigabit Ethernet, 2 USB Host externo (1 Walk-up y 1 externa de acceso), 2 internos de tipo USB 2.0 puertos (para la conexión de 3 ª parte)

INCLUIR:

Manuales completos.

Drivers de instalación.

Cable AC, cable USB de 6ft.

GARANTIA:

1 año por parte del fabricante.

NOTA: Para la totalidad de las partidas el proveedor beneficiado con el fallo o adjudicación al momento de entregar la mercancía deberá presentar factura en que se indique el número de pedimento de importación de los bienes entregados.